Idag:	Styckvis konstant och styckvis linjär interpolation.
Numerisk integrering i 1D och 2D (kvadratur).
Tidsstegning (förra gången)

Idén:

Styckvis konstant interpolaton.
(enkelt att använda!)

ƒ ≈ C0⋅1	C0 = ƒ(t1)
t0 ≤ t ≤ t1

1 ⋅ “basfunktion”

Styckvis linjär interpolation.

ƒ(t) ≈ C0⋅1 + C1(t − t0),	t0 ≤ t ≤ t1

2 basfunktioner:	1 och (t − t0)

Bestäm C0 och C1.

ƒ(t_0) = C_0 + C_1(t_0 - t_0) ~dlrarrow~ C_0 = ƒ(t_0)

ƒ(t_1) - C_0 + C_1(t_1 - t_0) ~dlrarrow~ C_1 = {{ƒ(t_1) - ƒ(t_0)} over {t_1 - t_0}}

ƒ(t) = ƒ(t_0) + {{ƒ(t_1) - ƒ(t_0)} over {t_1 - t_0}}`(t - t_0),	t0 ≤ t ≤ t1

Andra typer av basfunktioner.

Hatt-funktioner

φj(ti) = 1 omm i = j

ƒ(t) = sum from {i = 0} to N ƒ(t_i) cdot φ(t)

Styckvis linjär interpolation.

Styckvis linjär interpolation i 2D:

Beräkningsnät (en. mesh)

noder (en. vertex)

cell (triangel)

½	"“area”" = A = {1 over 8} = 0,125
       ½
(1)	abs{`u(x) ~-~ u_h (x)`} ~<=~ {1 over 8} `C cdot h^2
   ↑	↑
verklig	linjär
funktion	funktion

C = max csub {0 <= x <= h} abs{u''(x)}

(2)	ƒ(x) = e−10x, 0 ≤ x ≤ 1

5 punkter distribuerar så att felet är mindre än 0,15.

C = max csub {0 <= x <= h} abs{ƒ''(x)}

ƒ''(x) = 100e−10x

C = 100

1 over 8 ` 100 cdot h^2 < 0,15
⇓
h < sqrt{{0,15 cdot 8} over 100} = 0,1095

h1 = 0,1	OK!

sum from {k = 1} to 8 `` sum from {j = 1} to 3 `` {1 over 3} ` ƒ(x_i ;` y_i) `v_k
   ↑ ↑
   över varje cell	area